## Slide 1
工程数值方法
图像处理与识别实践
基于插值、微分与拟合的面部特征定位
小组成员：毛锦昊 徐屹寒 张浩天

## Slide 2
目 录
CATALOGUE
02.
核心算法原理
04.
总结与展望
01.
03.
实验结果分析
研究背景与任务目标

## Slide 3
01
研究背景与任务目标
PART

## Slide 4
背景简介
数值方法在图像处理中具有广泛应用，本项目旨在通过插值、微分和拟合技术实现图像压缩、特征定位与识别
任务目标
图像灰度转换
OCR识别
眼部定位
图像压缩与恢复
加权平均
多预处理融合
Sobel微分
+几何拟合
插值算法
置信度>0.5
瞳孔中心定位
1/64尺寸压缩
PSNR >30dB
灰度转换
任务
目标
方法

## Slide 5
02
核心算法原理
PART

## Slide 6
图像灰度转换
将彩色图像转换为仅包含亮度信息的灰度图像，该过程通常使用加权平均公式
Gray = 0.2989 ⋅ R + 0.5870 ⋅ G + 0.1140 ⋅ B
在 MATLAB 中，这个转换可以简单地通过内置函数 rgb2gray 来实现

## Slide 7
图像压缩与恢复
在 x 方向上进行两次线性插值
在 y 方向上进行线性插值
降采样压缩：工具箱用双三次插值，自定义用子采样
图像压缩
图像恢复
降采样压缩：工具箱用双三次插值，自定义用子采样

## Slide 8
眼部定位
工具箱：霍夫变换圆检测
自定义：Sobel边缘检测 → 形态学处理 → 几何约束配对
流程
灰度图
圆心拟合
开闭运算
二值化
Sobel微分
Sobel算子
水平变化​：将图像 I 与奇数大小的模板进行卷积，结果为 Gx
垂直变化​：将图像 I 与奇数大小的模板进行卷积，结果为 Gy​
通过卷积运算应用这些算子，可以得到水平和垂直方向上的梯度图像，然后计算梯度幅值

## Slide 9
03
实验结果分析
PART

## Slide 10
压缩恢复质量对比
工具箱版本
自定义版本
工具箱版本
自定义版本
在恢复边缘和细节方面表现更好
产生的锯齿和模糊现象较少
视觉质量对比
更加直观
在处理边缘和纹理时效果稍逊
MSE
23.8227
PSNR
34.3609 dB
MSE
62.8378
PSNR
30.1486 dB
量化指标

## Slide 11
眼部定位结果
工具箱版本
自定义版本
•使用imfindcircles基于霍夫变换检测圆形
•算法成熟，参数调节相对简单
•对图像质量和光照条件要求较高
•使用 Sobel算子进行边缘检测
•结合形态学操作和几何约束进行筛选
•算法透明度高，可根据具体需求调整
•对复杂背景和光照变化适应性更强
两种方法在眼部搜索区域检测到的眼睛

## Slide 12
人脸特征提取
人脸特征提取部分使用 LBP（局部二值模式）算法
从结果可以看出，LBP特征向量维度达到532475，这个高维特征向量能够有效捕捉人脸的纹理信息。在完整的人脸识别系统中，这些特征将用于与数据库中的已知人脸特征进行比较，实现身份识别。
LBP（局部二值模式）特征提取结果显示了人脸纹理的局部特征分布。左侧是处理的人脸灰度图，右侧是第一个Cell的LBP直方图，展示了该区域的纹理模式分布情况。
用于特征提取的人脸区域
LBP特征提取示例

## Slide 13
OCR字符识别
算法设计
多种预处理方案
置信度筛选
智能去重
多格式输出
成功识别“COUNTER”（置信度0.88）和“STRIKE”（置信度0.96）
识别“COUNTER”（置信度 0.91）和“STRIKE”（置信度 0.94）
未识别到有效文本
未识别到有效文本

## Slide 14
04
总结与展望
PART

## Slide 15
核心成果
1
实现了图像的压缩与恢复，并通过定量和定性方法评估了恢复质量
2
应用数值微分和曲线拟合方法实现了面部特征（双眼）的精确定位
3
通过两种方法（工具箱和自定义实现）对比了不同算法的效果
4
实现了 OCR文字识别功能，展示了图像识别的应用场景
改进方向
1
高级插值算法
2
特征点检测优化
3
深度学习方法
4
压缩算法改进

## Slide 16
THANKS
恳请老师批评指正！