## Slide 1
汇报人：
汇报日期：
叶菜洁净处理包装一体化装备演示

## Slide 2
目录
CONTENTS
01.
项目背景与目标
02.
总体方案与模块
03.
关键机构计算
04.
验证与展望

## Slide 3
01
项目背景与目标

## Slide 4
市场痛点与研发必要性
传统叶菜加工的弊端
当前叶菜加工多依赖单机串连，存在效率低下、洁净度不稳定、包装漏包率高、水耗大等问题，难以满足现代食品加工企业对高效、环保、低能耗的需求。
行业标准的挑战
随着GB 2763-2021对农残去除率的严格要求以及GB 16798-2010对食品机械安全卫生的规范，市场对叶菜加工设备的性能和质量提出了更高标准。
中小企业的需求
中小企业急需一种占地小（≤15㎡）、能够兼容多种叶菜品种（如生菜、油麦菜、菠菜等）的柔性化加工设备，以适应多样化的市场需求。

## Slide 5
设计任务与刚性指标
01
设计任务
本次设计任务是研发一套叶菜洁净处理包装一体化机械，涵盖总体结构设计、核心机构设计、传动系统选型、关键零件强度校核以及控制系统方案设计。
02
刚性指标
设备需满足处理能力500-800 kg/h，清洗去除率≥98%，切分长度3-15 cm可调、误差±5 mm，包装合格率≥99%，设备总功率≤15 kW，连续运行≥8 h故障率≤1‰/1000 h等关键指标。

## Slide 6
02
总体方案与模块

## Slide 7
六大模块串联工艺
模块化布局
设备采用进料、清洗净化、切分筛选、离心沥干、热封包装、成品输出六大模块串联的工艺布局，各模块通过输送机构衔接，实现连续化生产。
传动系统
主传动采用交流伺服电机，确保运动精度与调速性能；辅助机构采用三相异步电机，兼顾成本与可靠性；传动系统包括齿轮传动、链传动、带传动的组合。
清洗方式
清洗段采用气泡清洗与喷淋清洗组合工艺，气泡产生湍流扰动，喷淋实现二次冲洗，提升洁净度的同时降低叶菜破损。
沥干方式
沥干段采用离心沥干与风刀吹干双重工艺，减少包装内水分残留，延长叶菜保质期。

## Slide 8
清洗与沥干创新工艺
清洗与沥干创新工艺
清洗段创新采用气泡湍流与高压雾化喷淋组合，气泡发生器在清洗槽底部释放微小气泡，形成湍流剥离泥沙与农残，出口处雾化喷嘴进行二次冲洗，洁净度提升至98%以上。沥干段采用低速离心与温和风刀双重脱水，变频驱动离心甩水，风刀风速去除表面游离水，沥干率≥95%且破损率≤3%，有效保留叶菜新鲜度。

## Slide 9
03
关键机构计算

## Slide 10
切分齿轮与链条强度校核
切分齿轮强度校核
切分机构采用模数为3mm、齿数分别为25和75的45钢齿轮副，传递功率1.5kW、转速1500r/min。经计算，接触应力为318MPa、弯曲应力为15.6MPa，均低于45钢调质处理后的接触疲劳极限481MPa与弯曲疲劳极限205MPa，满足20000小时使用寿命要求。
输送链条强度校核
输送链选用16A-2×60双排滚子链，总拉力为1733N，远小于许用拉力131040N；接触应力为1458MPa，低于20CrMnTi渗碳淬火处理后的接触疲劳极限2000MPa，链条强度满足要求。

## Slide 11
清洗轴与热封座刚度校核
01
清洗轴强度校核
气泡发生器轴为45钢阶梯轴，直径40mm，跨距500mm，承受均布载荷50N/mm与扭矩19.7N·m。计算当量应力为24.4MPa，远低于许用应力142MPa，轴强度满足要求。
02
热封座强度校核
热封切刀座为6061-T6铝合金材质，承受封合压力5000N。经计算，弯曲应力为5.92MPa，远小于许用应力92MPa，切刀座强度满足要求。

## Slide 12
04
验证与展望

## Slide 13
性能试验与指标达成
试验环境
样机在温度0-40℃、湿度≤85%的环境下运行，实测处理量达到760kg/h，清洗去除率达到98.7%，切分长度误差控制在±4.2mm以内，包装合格率为99.2%，功率为13.8kW，连续运行8小时温升小于35℃，噪声低于75dB，各项指标均优于设计要求。
节水与低损伤指标
水循环利用率实测达到72%，叶菜破损率仅为2.8%，节水与低损伤目标同步实现，有效降低了生产成本，提高了产品质量。
潜在改进方向
在高速切分过程中，微小振动对密封性能存在潜在影响，后续可进一步优化结构设计，减少振动对设备性能的影响。

## Slide 14
创新点与产业化路径
1
设备创新点
设备集成五大创新点：模块化布局实现占地仅12㎡，气泡与雾化清洗节水70%，自适应PLC控制兼容十种叶菜，低速离心与风刀低损伤工艺，硅胶热封余热回收降耗20%，显著提升生产效率与产品质量。
2
产业化展望
下一阶段将引入视觉AI在线缺陷检测与伺服定量切根模块，进一步提升设备附加值；采用连续纤维增材制造优化齿轮箱体，缩短交付周期30%。设备将广泛应用于预制菜、净菜电商与中央厨房等领域，推动叶菜加工行业的智能化升级。

## Slide 15
汇报人：
汇报日期：
感谢您的观看
THANK YOU FOR READING！