## Slide 1: 浙江大学工程训练中心 无人机设计制作

## Slide 2: 多旋翼设计目标
1.整机设计：机架、机臂、起落架、涵道等。
2.​激光对战设计：激光固定架、受激面板等。
3.投放设计：舵机固定支架、传动装置、投放机构等。
4.球壳设计：外缘球壳分体设计、机架球壳连接结构等。
5.续航要求：续航达五分钟以上，单场比赛五分钟。

## Slide 3: 多旋翼设计技术要求
整机要求：
1.结构要求：分体安装多旋翼必须包含：机架、机臂、起落架、桨保（或涵道），一体式无人机需要有同功能要求的四个部分。
2.重量要求：推重比应控制在2.0以上。（飞机的推重比（T/W）是发动机推力与飞机重量的比值）。
3.尺寸要求：轴距不得小于140mm。
4.重心要求：重心需要尽可能在飞机的中心。
5.强度要求：机臂承重测试，可以吊装100g不发生形变。
6.安装要求：机架及桨保外缘需要留有凹槽用于安装灯带。线材至少可以缠绕固定，隐蔽布线的组可以适当加分。

## Slide 4: 多旋翼设计技术要求
激光载荷要求：
1.固定式激光固定台，不允许使用舵机调整激光发射角度。
2.受激板，为无人机的侧面或背面安装受激板。光敏电阻感光面需要贴着受激面朝上安装。受激面范围不小于25mm*25mm，受激面呈45°角，表面需蒙上散光薄膜，或自行打印薄板扩大受激灵敏度。（注：此项必须要用白色耗材打印）
3.灯带，可以选择一种或者多种灯带在无人机外缘镶嵌不小于1/4。（可以采用不同颜色的灯带来区分机头位置）每组灯带颜色不能完全一样，受激板不可被灯带触发。

## Slide 5: 多旋翼设计技术要求
投放载荷要求：
1.舵机安装支架：需要配合机架和起落架，舵机需安装在无人机下方实现投放，降落时舵机及投放装置不允许触地，以免受冲击力损坏。
2.投放物为200*200，带吊耳。
3.传动装置，允许使用舵臂传动。
4.投放机构，允许使用挂钩等机构。

## Slide 6: 多旋翼设计技术要求
球壳载荷要求：
1.球壳直径为250mm。（打印机最大范围256mm）
2.球壳采用镂空设计，镂空图案自选。
3.球壳允许使用胶水，尽可能在打印时减少支架使用。可以参考蔑球的教程，
4.球壳底面需要有一个直径为80mm的平面（用于更换电池及起落架功能）。

## Slide 7: 多旋翼升力计算
已知：
  电机参数：2004无刷电机，KV值为2500；
  电池参数：4S航模锂电池，放电倍率60C，1100mah；
  桨叶参数：3.5英寸三叶桨，PC材质，螺距3英寸；
  求：1.电机空载转速？
    2.假设高负载状态下负载转速为空载转速的65%，则负载转速多少？
    3.螺旋桨拉力是多少？（查阅拉力公式，并测量桨叶计算）
    4.四旋翼产生的总拉力是多少？推重比要设计在2.0以上，无人机最大负载多少？

## Slide 8: 多旋翼续航计算
已知：
  电池参数：4S航模锂电池，放电倍率60C，1100mah；
  接收机参数：5V；35mA；
  飞控、接收机功耗计入电机功耗；
  推重比需达到2.0以上；
  求：1.电池总能量为多少Wh？
    2.若每100g拉力增加3A电流，平均电压为16V，求电机总功耗？
    3.求接收机功耗？
    4.如总重量为500g，求续航总时间。
    5.若要续航达五分钟以上则最大设计重量为多少？

## Slide 9: 多旋翼元件链接-可查询参数及尺寸
【淘宝】退货运费险 https://e.tb.cn/h.h7IY8R27kCp9Ka6?tk=m9TB4YcqGw3 CZ007 「LANNRC 2004 1800kv/3000kv 3-5寸穿越机 FPV小四轴竞速电机 马达」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
【淘宝】退货运费险 https://e.tb.cn/h.h7qO9MaLFdOgoym?tk=R7Xg4YcqL5g CZ005 「高能 GNB 1100MAH 4S 15.2V 60C HV Long Range 穿越机 锂电池」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
【淘宝】退货运费险 https://e.tb.cn/h.hi2iR3F1hvnDxgH?tk=XumO4Ycq7AG CZ005 「乐迪R9DS/R8EF/R12DS DSM R6DS R8FM/回传模块 /OSD/遥控器接收机」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
【淘宝】退货运费险 https://e.tb.cn/h.h7I15ZtGulDmkJ2?tk=Hl3b4YcJjeA MF168 「HQ prop DT90 FPV 倒置圈圈室内竞速机 翼飞ProTek35机 3.5寸桨叶」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
【淘宝】7天无理由退货 https://e.tb.cn/h.hi2RkiALia3Td7q?tk=psPz4YcJ2nK MF278 「微空MicoAir H743 AIO 35A AM32 飞控电调一体32位 支持APM PX4」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开

## Slide 10: 多旋翼设计报告-4个报告
1.计算报告：
  无人机最大重量计算；
  预设计总重500g状态下的续航时间；
  续航五分钟以上总重计算；
2.设计报告
  电子元件及电池尺寸、重量测量表；
  机架、及各类载荷（包含螺丝）重量分配方法；（允许结合切片软件估算）
  飞机重心测试方法阐述；
  减震设计阐述；（如有）
3.实际报告
  实际打印零件尺寸测量表；
  实际打印零件尺寸重量表；
  续航时间计算及实际续航对照表；
  实飞重心偏心情况；
  飞机振动情况；（如有）
4.优化报告
  优化设计思路及方法阐述；
  零件优化前、后强度、重量对照表；（可以有限元分析，自学）
  重心优化前后对照表；
  飞机减震优化；（如有）

## Slide 11: THANK YOU
金山办公软件有限公司